OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiewiórczej w miejscowości Fukały.

w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz:

pn. Budowa wodociągu na ul. Wiewiórczej w miejscowości Fiukały (F. Sołecki Postoliska 10 000,00zł.)

Kody  CPV:

45100000-8 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania                                              ścieków

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Ogólna charakterystyka robót

Budowy odcinka sieci wodociągowej o długości około 212,00 m, wykonanej z rur PE, od istniejącego węzła w ul. Rusałki do spięcia z węzłem na wysokości dz. ew. nr 60/12.

Zakres prac obejmuje:

- budowa odcinka sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z rur PE SDR17 PN10 o śr. 90 mm - L= 212 m

- połączenie rurociągu z istniejącą siecią;

- montaż kształtek PE zgrzewanych doczołowo i z żeliwa sferoidalnego;

- montaż zasuw z żeliwa sferoidalnego na trasie wodociągu i przy hydrantach oraz na zakończeniu budowanego odcinka;

- montaż hydrantu podziemnego śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego,

- montaż rur ochronnych w przejściach pod drogą gruntową

- roboty towarzyszące wykonaniu wodociąg;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do właściwego rzeczowo i miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i poniesienie kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami, np. zajecie pasa drogowego na czas robót,

- protokoły badań, sprawdzeń, pomiarów i prób,

- niezbędne wyniki badań laboratoryjnych.

Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez uznawane na terenie RP jednostki certyfikujące – potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania zgodnie z projektowanym  przeznaczeniem, technologią wykonania i warunkami użytkowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uszczegółowienia w/w wymagań materiałowych na etapie akceptacji materiałów przedstawionych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

UWAGI:

- Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót.

- Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach. Nawierzchnia oraz tereny sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót.

- Jeżeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu występują grunty spoiste to należy wymienić grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospółki)

- Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu.

- Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarządcy Drogi na pisemne zgłoszenie Wykonawcy. Istnieje możliwość odkrywkowego sprawdzania jakości robót zanikowych, wykonanie odkrywek, odwiertów, napraw poodkrywkowych.

- Konsekwencje złego odtworzenia nawierzchni ponosi w pełnym zakresie kosztów Wykonawca robót.

- W przypadku uszkodzenia podczas prac nawierzchni drogowych należy je naprawić w 100%. Odtworzenia nie podnoszą parametrów technicznych  nawierzchni i mają charakter robót remontowych, dla których nie jest wymagane posiadanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., ppoz. 290, 961, 1165, 1250).