OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi rozbudowa ulicy Przejazdowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lipową do pikietażu 0+132 w miejscowości Tłuszcz.

Przedmiot zamówienia wg słownika CPV: 45233140-2

- Ogólna charakterystyka robót

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych rozbudowy ulicy Przejazdowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lipową do pikietażu 0+132,00 w miejscowości Tłuszcz, gmina

Tłuszcz, powiat wołomiński.

Zakres zamówienia obejmuje:

a) nawierzchnia jezdni: 823 m2,

b) nawierzchnia chodnika i dojść dla pieszych: 180 m2,

c) nawierzchnia zjazdów do posesji: 43 m2,

d) pobocza: 42 m2,

e) umocnienia terenu płytą wielootworową: 26 m2,

f) zieleńcy, w tym zieleńcy zabezpieczonych płytą wielootworową : 104 m2.

g)wyrównanie istniejących nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej około 80 m2

h) budowę układu odwodnienia polegającą na wykonaniu sieci kanalizacji drenażowej:

o średnicy kanału drenażowego:

- 300 mm długości 106,80 m,

przykanalików do studzienek ściekowych średnicy :

- 200 mm długości 15,05 m,

studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem:

- średnicy 800 mm 4 sztuki – S1-S4

studzienek kontrolnych z rur PP bez osadnika:

- średnicy 425 mm 5 sztuk – St1-St5

studzienek ściekowych z osadnikiem z betonu B-45:

- średnicy 500 mm 5 sztuk – Sw1-Sw5

- Szczegółowy zakres robót określają łącznie: Przedmiar, Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa,  szczegółowe specyfikacje techniczne.